## Slide 1
SÉCURITÉ DES VOLS · AÉROCLUB
FV — Instructeur de Vol
Sorties de piste longitudinales
Pourquoi continue-t-on un atterrissage qu'il fallait abandonner ?
Réunion sécurité · Pilotes brevetés et élèves · D'après aeroVFR (sept. 2026) et rapports BEA
Notes: Source principale : aeroVFR, « Sorties de piste longitudinales » volets 1 et 2, septembre 2026. Cas BEA : F-GOOF Pressignac-Vicq (BEA2023-0218), DA40 La Grand'Combe, F-BXZG Fumel-Montayral (2014).

## Slide 2
Objectifs de la séance
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
2
À la fin de cette séance, vous saurez…
1
Reconnaître les facteurs qui précèdent une approche non stabilisée
2
Analyser trois accidents récents du BEA sur des avions de club
3
Appliquer une porte de décision et un repère de remise de gaz sur nos pistes
4
Calculer une distance d'atterrissage majorée avant un vol vers un terrain court

## Slide 3
Un toucher à mi-piste : que reste-t-il ?
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
3
700 m
Longueur de la piste (cas typique des rapports BEA)
350 m
Ce qu'il reste pour freiner après un toucher à mi-piste
? m
Distance de roulement de votre avion, herbe, vent nul, freinage normal
Question à l'assistance : qui connaît, de tête, la distance d'atterrissage de l'avion qu'il pilote le plus souvent ? Puis : qui l'a déjà recalculée avec de l'herbe mouillée ou une composante de vent arrière ?
Notes: aeroVFR cite des rapports où le pilote accepte un toucher à mi-piste sur 700 m, ne laissant que 350 m pour freiner. Ouvrir la discussion avant de donner des chiffres.

## Slide 4
SECTION
01
Le constat
Ce que disent les rapports du BEA, et pourquoi la cause « officielle » n'est qu'un symptôme.
4

## Slide 5
Ce que disent les rapports du BEA
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
5
▸ À l'atterrissage bien plus qu'au décollage
Au décollage : panne moteur en accélération, verrière ouverte, puis décélération tardive ou insuffisante.
▸ La cause citée presque à chaque fois : finale non stabilisée
Trop haut, trop vite, ou les deux. Toucher long, freinage insuffisant, sortie en bout de piste.
▸ Le point commun : la remise de gaz n'a pas été décidée
Le pilote voit les paramètres dégradés et continue quand même. Le rapport le dit sobrement : « le pilote poursuit l'atterrissage ».
▸ Pas un problème de petits avions
Symposium DSAC 2023 : sur 115 accidents mondiaux d'avions commerciaux en 2022, 16 sont des sorties de piste.
Notes: Symposium sécurité DSAC du 7 décembre 2023, consacré à la prévention des sorties longitudinales de piste. Chiffre à revérifier dans le livret du symposium avant projection.

## Slide 6
La finale non stabilisée est un symptôme
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
6
Ce que dit le rapport
▸ Approche trop haute et trop rapide
▸ Toucher long, au-delà du premier tiers
▸ Rebond(s), freinage tardif
▸ Absence de remise de gaz
▸ Sortie longitudinale, dégâts, parfois blessés
Ce qui s'est passé avant
▸ Terrain inconnu, VAC survolée, pente et relief non anticipés
▸ Circuit raccourci ou « contraint » : pas le temps de stabiliser
▸ Vent mal évalué : composante arrière acceptée sans calcul
▸ Précipitation : un souci banal traité comme une urgence
▸ Peu d'expérience récente, aucune marge définie avant le vol
Notes: Thèse centrale d'aeroVFR : le BEA décrit la déstabilisation, mais celle-ci résulte de facteurs antérieurs. C'est sur ces facteurs que le club peut agir.

## Slide 7
SECTION
02
Trois cas du BEA
Des avions de club, des pistes de 700 à 800 mètres, et à chaque fois une décision de remise de gaz qui n'a pas été prise.
7

## Slide 8
Cas 1 · DR400 à Pressignac-Vicq (2023)
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
8
Robin DR400 F-GOOF · Piste 19 non revêtue · 800 m · pente montante 5 %
1. Premier posé : rebonds, toucher dur, l'avion part à gauche. Remise de gaz.
2. Le pilote raccourcit le circuit pour éviter une ferme, alors que la VAC prévoit un circuit large.
3. Seconde approche en 19 : QFU imposé, vent 340° / 9 kt, donc composante arrière.
4. Vitesse excessive, trajectoire décalée de l'axe et au-dessus du plan. Pas de stabilisation possible.
5. Toucher à environ 500 m après le seuil, à gauche de l'axe. Sortie de piste, clôture, arbres.
Facteurs en amont
▸ Terrain privé court, QFU imposé, pente : contraintes cumulées
▸ Circuit raccourci « pour bien faire »
▸ Composante de vent arrière non prise en compte
▸ Une première remise de gaz réussie, puis plus rien
La décision qui manquait
Seconde remise de gaz à 300 ft, dès que l'axe et la vitesse ne sont pas tenus. Une remise de gaz n'est pas un échec, c'est une procédure.
Notes: Rapport BEA2023-0218, accident du 14 juin 2023 à Pressignac (24), aérodrome de Rebeyrotte LF2432. Lire le rapport complet avant la séance : la chronologie des rebonds diffère légèrement selon les extraits.

## Slide 9
Cas 2 · DA40 à La Grand'Combe
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
9
Diamond DA40 · Piste 35 · 780 m · terrain au sommet d'une colline, entouré de relief
1. Première approche en 17 : vitesse impossible à réduire en finale. Remise de gaz.
2. Passage de reconnaissance pour vérifier le vent.
3. Seconde approche en 35. Toucher dans le premier tiers de la piste.
4. Rebond sur une bosse de la piste.
5. Sortie longitudinale, l'avion s'immobilise en contrebas.
Facteurs en amont
▸ Terrain « complexe » selon le BEA : relief, turbulence, piste bosselée
▸ Expérience récente limitée, DA40 jugé « très exigeant » par le pilote
▸ Dernier posé sur ce terrain : cinq ans plus tôt, en DR400
▸ Après le rebond, le pilote poursuit
La décision qui manquait
Après un rebond franc, remise de gaz immédiate. Le second toucher risque un nouveau rebond, et la piste restante diminue très vite.
Notes: Rapport BEA « Approche non stabilisée, atterrissage long, rebond, sortie longitudinale de piste ». Point pédagogique : un toucher dans le premier tiers ne garantit rien si l'énergie n'est pas dissipée.

## Slide 10
Cas 3 · Cessna F150M à Fumel-Montayral (2014)
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
10
Reims-Cessna F150M F-BXZG · Piste 35 · 720 m · vent plein travers 10 kt avec rafales
1. Le pilote totalise 1 heure et 3 atterrissages dans les 8 derniers mois.
2. Préparation du vol sans analyse des paramètres météo.
3. Finale entamée avec une vitesse excessive.
4. À l'arrondi, une rafale fait remonter l'avion. Second arrondi, même phénomène.
5. Hésitation à remettre les gaz, puis décision de continuer. Toucher à mi-piste, talus, train avant arraché.
Facteurs en amont
▸ Expérience récente très faible, non compensée par une marge
▸ Météo non intégrée à la décision de partir
▸ Vent travers avec composante arrière et rafales
▸ Excès d'énergie impossible à absorber à l'arrondi
La décision qui manquait
Au premier arrondi remonté par une rafale, remise de gaz. Et avant cela : renoncer au vol, ou choisir une piste plus longue.
Notes: Rapport BEA, accident du 29 juin 2014 à Fumel-Montayral (47). Cas plus ancien mais très pédagogique sur le lien entre expérience récente et marge de décision.

## Slide 11
SECTION
03
Les facteurs en amont
Ce qui, avant même la finale, met le pilote dans une situation qu'il ne saura plus rattraper.
11

## Slide 12
Six facteurs qui précèdent la déstabilisation
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
12
▸ Préparation insuffisante du terrain d'arrivée
VAC lue en vol, topographie non regardée, consignes de turbulence ou de pente ignorées.
▸ Circuit contraint ou raccourci
Éviter une ferme, gagner du temps, suivre un autre avion : la finale devient trop courte pour stabiliser.
▸ Vent mal évalué
Manche à air non surveillée, composante arrière acceptée. Un DR-360 posé à contre-QFU, haut et vite en finale : sortie longitudinale, avion lourdement endommagé.
▸ Syndrome de précipitation
Un souci banal est traité comme une urgence : on veut « faire vite » et on supprime les marges.
▸ Surface et pente non intégrées
Herbe mouillée : freinage insuffisant sur 685 m et fossé. Pente descendante : roulement allongé.
▸ Expérience récente faible
Sans marge supplémentaire décidée à l'avance, le pilote n'a plus de ressource quand la situation se dégrade.
Notes: Le cas « herbe mouillée » : approche à contre-QFU par vent calme, seul dans le circuit, atterrissage long après hésitation à remettre les gaz, freinage insuffisant sur 685 m, fossé. Le pilote avait déjà hésité à décoller à cause d'un ciel menaçant.

## Slide 13
Le syndrome de précipitation
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
13
« Un problème en vol est traité comme une urgence, alors qu'un tour de piste normal serait la bonne solution. Sous une pression de temps injustifiée, le pilote veut faire vite : il raccourcit le circuit, ou se pose à contre-QFU sans regarder la composante de vent arrière. »
Les signes
Un souci mineur (verrière, porte, passager malade, carburant « juste », météo qui se dégrade) et soudain tout s'accélère : radio précipitée, circuit tronqué, check-list oubliée.
Le mémo
« Est-ce que l'avion vole ? » Si oui, j'ai le temps d'un tour de piste complet. Prendre de la hauteur, respirer, refaire la préparation de l'approche.
Le piège
Se dire qu'un circuit court « fera gagner une minute ». Il fait surtout perdre la seule chose qui permet de stabiliser : la distance en finale.
Notes: Notion reprise du volet 2 d'aeroVFR. La verrière ouverte au décollage est l'exemple classique : l'avion vole, il faut juste faire un tour de piste normal.

## Slide 14
Préparer un terrain : l'exemple de Barcelonnette
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
14
« Pour un terrain peu ou pas pratiqué récemment, surtout avec une piste courte ou limitative, la préparation se fait bien avant le décollage : analyse de la VAC, topographie sur Google Earth, lecture des consignes particulières qui annoncent une turbulence par certains vents ou une piste en pente. »
Ce que dit la VAC
En été, vent calme le matin, brise forte l'après-midi. Piste 27 alors obligatoire, avec forte turbulence et rabattants possibles en courte finale.
Ce que dit le relief
Piste bombée dans le sens longitudinal : l'autre extrémité n'est pas visible depuis le seuil. La distance disponible est trompeuse à l'œil.
Ce que je décide
Toucher visé dans le premier quart montant, pour compenser la partie descendante de la seconde moitié. Arriver le matin, ou renoncer si la brise est établie.
Notes: Exemple développé dans le volet 2 d'aeroVFR. À remplacer ou compléter par un terrain que le club fréquente réellement, avec sa VAC projetée à l'écran.

## Slide 15
La physique ne négocie pas
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
15
+ 20 %
de distance d'atterrissage pour 10 % de vitesse en trop (l'énergie varie avec le carré de la vitesse)
× 1,5
distance de roulement avec 10 kt de vent arrière (ordre de grandeur donné par les manuels Cessna)
× 1,3
sur herbe mouillée ou haute, par rapport à une piste en dur sèche (majorations usuelles)
Ces coefficients se cumulent. Ils sont indicatifs : la référence reste le manuel de vol de l'avion, puis une marge personnelle par-dessus. Le calcul se fait au sol, avant le départ, jamais en finale.
Notes: Vérifier ces ordres de grandeur avec les manuels de vol des avions du club (DR400, Cessna, etc.) et adapter la slide. L'important est le message : les majorations se multiplient entre elles.

## Slide 16
SECTION
04
Les règles et leur application
Une porte de décision, un repère de remise de gaz, un calcul de distance : trois habitudes à installer au club.
16

## Slide 17
Cinq règles à appliquer sur chaque atterrissage
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
17
▸ La porte des 300 ft sol : stabilisé ou remise de gaz
Axe, plan, vitesse, configuration, moteur. Si un seul paramètre n'est pas tenu, on remet les gaz. Sans débat.
▸ Vitesse d'approche : 1,3 Vs, corrigée seulement pour le vent fort ou turbulent
C'est le paramètre sur lequel le pilote a le plus d'influence. Chaque nœud en trop se paie en mètres.
▸ Une zone de toucher et un repère physique de remise de gaz
Toucher visé dans le premier tiers. Si les roues ne sont pas au sol avant le repère, on remet les gaz.
▸ Rebond franc = remise de gaz immédiate
Petit rebond : conserver l'assiette. Rebond franc : plein gaz, assiette de montée, on recommence.
▸ Majorer les distances quand le vent est incertain, la piste mouillée ou en pente
Manche à air surveillée jusqu'en finale. Composante arrière : on change de QFU ou de terrain.
Notes: Doctrine reprise d'aeroVFR 2015 « Pour éviter les sorties longitudinales » et du guide DGAC sur l'approche stabilisée. En aviation commerciale la porte est à 1 000 ft, en aviation générale à 300 ft sol.

## Slide 18
À 300 ft sol : je continue ou je remets les gaz ?
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
18
Je continue seulement si tout est vrai
▸ Sur l'axe, sans correction importante en cours
▸ Sur le plan, avec un point d'aboutissement stable
▸ Vitesse : 1,3 Vs, écart de 5 kt au plus
▸ Configuration finale sortie, avion compensé
▸ Piste dégagée, vent conforme à ce qui était prévu
▸ Zone de toucher et repère de remise de gaz identifiés
Je remets les gaz dès que
▸ Un paramètre sort de la tolérance et n'y revient pas
▸ L'arrondi est remonté par une rafale
▸ Rebond franc au toucher
▸ Les roues ne sont pas au sol avant le repère
▸ Un doute, quel qu'il soit, sur le vent ou la piste
▸ J'ai déjà remis les gaz une fois : même règle la seconde fois
Notes: Insister sur la dernière ligne de droite : dans deux des trois cas, le pilote avait déjà remis les gaz une fois, et n'a pas refait le même choix à la seconde approche.

## Slide 19
Notre terrain : LFSL Brive Vallée de la Dordogne
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
19
Extrait de la VAC AD 2 LFSL ATT 01, AMDT 08/26 en vigueur depuis le 9 juillet 2026, © SIA. Prochaine mise à jour AIP le 1er octobre 2026 : revérifier la carte avant la séance.
2 100 m ne dispensent pas d'une zone de toucher : roues au sol dans le premier tiers, sinon remise de gaz.
LFSL en chiffres
▸ ALT 1 016 ft · piste 11/29 · 2 100 × 45 m revêtue
▸ QFU 113° / 293° · QFU 293° préférentiel (IFR)
▸ PAPI 3,0° en 11 · PAPI 3,2° en 29
▸ Tour de piste 2 000 ft (1 000 ft AAL)
▸ TWR, AFIS et A/A : 121,130
Ce que la VAC nous dit
▸ Turbulence possible aux seuils 11 et 29
▸ Colline dans la surface d'approche du seuil 29
▸ RWY 29 : virage à gauche au plus tard à 500 ft AAL
▸ Arrivée en 29 interdite si PAPI hors service
Notes: VAC extraite du mail « Mise à jour carte VAC LFSL » de Thomas Andrieu du 10 juillet 2026 (fichier LFSL_2026_08_vac_en.pdf). Le changement principal de cette édition est la fréquence 121,130. Projeter la VAC complète (pages APP et ATT) en complément. Discussion : où placer notre repère de remise de gaz en 11 et en 29 ? Par exemple une bretelle ou les hangars, visibles depuis le cockpit.

## Slide 20
Application à nos pistes et à nos navigations
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
20
▸ Notre piste 11/29 : 2 100 m revêtue, PAPI aux deux seuils, turbulence possible aux seuils
Repère de remise de gaz à définir ensemble pour chaque QFU : un point visible depuis le cockpit (bretelle, hangars) avant lequel les roues doivent être au sol.
▸ Nos terrains de navigation habituels de moins de 800 m
[À compléter : liste des terrains courts fréquentés par le club, avec leurs particularités VAC.]
▸ Exercice au tableau : distance d'atterrissage majorée
Distance manuel (piste dure, sèche, vent nul) × herbe × mouillée × vent arrière × marge personnelle = ?
Comparer le résultat à la longueur de piste. Si l'écart est faible, le terrain est hors limites ce jour-là.
▸ Engagement de séance
Chacun repart avec une valeur de distance pour son avion habituel et un repère de remise de gaz sur notre piste principale.
Notes: Slide à personnaliser avec les données du club avant la séance. Prévoir le manuel de vol de deux avions du club pour faire l'exercice en direct.

## Slide 21
Question de révision
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
21
Finale sur une piste en herbe de 750 m. À 300 ft sol, vous êtes à Vref + 15 kt et légèrement au-dessus du plan. Que faites-vous ?
A
Réduire les gaz, sortir le dernier cran de volets et rattraper le plan avant l'arrondi
B
Remettre les gaz maintenant, refaire un tour de piste complet et une finale stabilisée
C
Continuer, poser dans le premier tiers et freiner énergiquement
D
Faire une glissade pour perdre la hauteur en excès et poser normalement
Correction : deux paramètres hors tolérance à la porte de décision. Rattraper en finale courte, c'est exactement le scénario des trois cas BEA. La réponse B est la seule qui restaure les marges.

## Slide 22
Pour le débat
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
22
▸ Qui a déjà continué un atterrissage qu'il aurait dû abandonner ? Pourquoi ?
Sans jugement : la fatigue, l'orgueil, la présence d'un passager, le « ça va passer » sont des facteurs partagés par tous.
▸ Que se passe-t-il au club après une remise de gaz ?
Est-elle vue comme un échec ou comme une bonne décision ? La culture du club influence la décision en finale.
▸ Quels terrains de nos navigations méritent une préparation particulière ?
Pente, bosse, relief, QFU imposé, herbe : les repérer maintenant, pas au moment de s'y poser.

## Slide 23
Ce qu'il faut retenir
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
23
✓
La finale non stabilisée est un symptôme : les causes sont dans la préparation et le circuit.
✓
À 300 ft sol, un paramètre hors tolérance suffit : remise de gaz, sans débat.
✓
Une zone de toucher, un repère physique, un rebond franc : trois déclencheurs de remise de gaz.
✓
Distance d'atterrissage majorée calculée au sol. Vent arrière, herbe mouillée et pente se multiplient.

## Slide 24
Sources et lectures
Formation PPL · LAPL — Frédéric Vincenot · FI
24
▸ aeroVFR, « Sorties de piste longitudinales » (1) et (2), septembre 2026
aerovfr.com/2026/09/sorties-de-piste-longitudinales-1/ et …-2/
▸ Rapports BEA
F-GOOF, DR400, Pressignac (24), 14 juin 2023, BEA2023-0218
DA40, La Grand'Combe : « Approche non stabilisée, atterrissage long, rebond, sortie longitudinale de piste »
F-BXZG, Reims-Cessna F150M, Fumel-Montayral (47), 29 juin 2014
Cas cités par aeroVFR sans référence : DR-360 posé à contre-QFU ; atterrissage long sur 685 m d'herbe mouillée
▸ Carte VAC
SIA, AD 2 LFSL APP 01 / ATT 01 / TXT 01-02, AMDT 08/26 du 9 juillet 2026
▸ Doctrine
aeroVFR, « Pour éviter les sorties longitudinales à l'atterrissage » (2015) ; « Finale non stabilisée, prise de décision et remise de gaz » (2023) ; « La menace des circuits contraints » (2025)
aeroVFR, « Ne pas faire brouette à l'atterrissage » (2026), sur le freinage et la roulette de nez
DGAC, Guide de transition « Approche stabilisée »
DSAC, Symposium sécurité 2023 « Prévenir les sorties de piste » ; BEA, étude sorties de piste en aviation générale (2006)

## Slide 25
Questions ?
Une remise de gaz n'est jamais une erreur
FV · Instructeur de Vol · Formation PPL / LAPL